## Slide 1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG
Lập trình mạng
Khảo sát tác động của nhiễu lên kênh truyền mạng ZigBee
SVTH: Trần Duy Nguyên - 106220264
Trần Viết Thắng - 106220234
Bùi Trịnh Thế Viên - 106220276

## Slide 2
Thành viên | MSSV | Công việc | Tỉ lệ đóng góp
Trần Duy Nguyên | 106220264 | Viết tài liệu lý thuyết ZigBee, mô tả hệ thống, phân tích mô hình NS-3 | 33.3%
Trần Viết Thắng | 106220234 | Xây dựng mô hình mô phỏng, viết code mô phỏng ZigBee trên NS-3, thu thập dữ liệu | 33.3%
Bùi Trịnh Thế Viên | 106220276 | Xử lý dữ liệu, trực quan hóa, phân tích kết quả và viết kết luận | 33.3%
1. Phân công công việc

## Slide 3
2. Mục tiêu
Xây dựng mô hình ZigBee trong Smart Home
Đánh giá ảnh hưởng của:
Khoảng cách
  Số lượng node
Noise + Fading
Các chỉ số phân tích: PDR, SNR, Delay

## Slide 4
3. Mô hình hệ thống
Mô hình gồm:
1 Coordinator
4 Router
1 Sensor
Topology: Grid 3×2 – Many-to-One
Khoảng cách thay đổi 15–30 m

## Slide 5
4. 4 điều kiện kênh truyền
Noise | Fading | Ý nghĩa
0 | 0 | Lý tưởng
1 | 0 | Chỉ Noise
0 | 1 | Chỉ Fading
1 | 1 | Thực tế

## Slide 6
5. Ảnh hưởng của khoảng cách (PDR/SNR/Delay)
PDR: Giảm mạnh khi có Fading (45% tại 30m – Realistic)
Noise hầu như không ảnh hưởng
SNR: Giảm từ 15 dB → 4 dB khi khoảng cách tăng
Delay tăng mạnh khi Noise + Fading (2.59 ms tại 30m)

## Slide 7
6. Ảnh hưởng của số node
PDR:
4 nodes → tối ưu
≥ 6 nodes → PDR giảm nhanh
8 nodes → Delay tăng đột biến
Điểm rơi hiệu năng: 4 nodes

## Slide 8
7. Ảnh hưởng đồng thời (Heatmap)
Lý tưởng/Noise: 100% toàn ma trận
Fading: giảm 6–24%
Realistic:
Tốt nhất: 4 node – 15m: 96%
Tệ nhất: 10 node – 30m: 43%

## Slide 9
8. Phân tích tác động của từng yếu tố

## Slide 10
9. Kết luận
Fading là yếu tố gây suy giảm mạnh nhất
4 nodes là cấu hình tối ưu
Khoảng cách tốt nhất ≤ 20m
Noise + Fading tạo hiệu ứng tăng cường làm PDR giảm tới 65%